# Ｓｕｍｍａｒｙ スクリーン

検証結果の総括して、つぎの各パラメータ等の結果を表示します。

例　ＥＡＮ１３桁コード　検証の場合

５０１２３４５６７８９００

| Ａｖｅｒａｇｅ（現スキャン回数までの判定） | Ｔｈｉｓ Ｓｃａｎ（現スキャンの判定） |
| --- | --- |
| Ｇｒａｄｅ（Ｐａｓｓ=0.5） | 3.7 |  | 4 |  |
| Ａｖｅｒａｇｅ Ｂａｒ Ｇａｉｎ（Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ） | 8％（±30.5％） |  | 8％（±30.5％） |  |
| Ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ | 100％(330μｍ) |  | 100％（330μｍ） |  |
| Ｃｈｅｃｋ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ | OK（48） |  |  |
| Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 | OK |  |
| Ｌｅｆｔ Ｍａｒｇｉｎ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 | OK： =26（>=11） |  |
| Ｒｉｇｈｔ Ｍａｒｇｉｎ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 | OK： =26（>=7） |  |
| Ａｐｅｒｔｕｒｅ | 150μｍ | 59Ｂａｒｓ+Ｓｐａｃｅｓ |
| ＊但し、いずれもＮＧ回数目は、赤色に変わる。 |

Ｇｒａｄｅ（Ｐａｓｓ=0.5）[ＡＮＳＩ/ＣＥＮ総合グレード平均値]

ＡＮＳＩ/ＣＥＮ規格では、バーコード印刷の検証には１０回スキャンした総合判定結果が望

ましいと記載されている。その設定されたスキャン実施回数の総合グレード値をＴｈｉｓ Ｓｃａｎ

では表示。さらにその各総合判定結果の平均ポイントをＡｖｅｒａｇｅでは表示します。

Ａｖｅｒａｇｅ　Ｂａｒ　Ｇａｉｎ（Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ）[平均バー幅偏差値（平均）と許容偏差値]

これは、基準エレメント幅（バー/スペース幅）からの太り細りの偏差を±％で表示します。

ちなみに理想の状態では０％が表示されます。

Ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ[平均倍率（エレメント幅）]

ＥＡＮやＵＰＣコード等の場合には、その倍率とＸエレメント幅が表示されます。

Ｃｈｅｃｋ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ[チェックキャラクタ]

チェックデジットの検査を行います。チェックデジットチェックが設定されている場合、

ＯＫ（合格）またはＥｒｒｏｒ（チェックデジットに誤りがあるか、チェックデジットが付いてい

ない。）が表示されます。

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ[スキャンシンボル構造チェック]

各スキャン毎にシンボルの基本構造が正しいかどうかをチェックします。ＯＫ（合格）またはＥｒｒｏｒ（不合格）が表示されます。

例えば、ＥＡＮ１３桁の場合、スタートと中間とストップにガードバーがあり、１３桁で表示された最終桁がチェックデジット。そして数字のみキャラクタとして使用できる。

Ｌｅｆｔ　Ｍａｒｇｉｎ[レフトマージンチェック]

各スキャン毎に、バーコードのスタート前余白部分（クワイエットゾーン）をチェックします。

ＯＫ（合格）　　=２６（>=１１）

とは、エレメント数２６本分の余白がある。規格では１１本以上なければならない。

Ｒｉｇｈｔ　Ｍａｒｇｉｎ[ライトマージンチェック]

各スキャン毎に、バーコードのストップ後余白部分（クワイエットゾーン）をチェックします。

ＯＫ（合格）　　=２６（>=７）

とは、エレメント数２６本分の余白がある。規格では７本以上なければならない。

Ａｐｅｒｔｕｒｅ[分解能]

シンボルやシンボルのＸエレメント幅にあわせてアパチャ-サイズ（光学口径サイズ）を自動的に変更します。

ＰＣ６５００・６０００では、以下のとおり自動選択（4/５/６/１０/２０ＭＩＬ）されます。

| シンボル | Ｘエレメント幅 | 自動選択アパチャ-サイズ |
| --- | --- | --- |
| 全シンボル共通 全シンボル共通 全シンボル共通 ＵＣＣ/ＥＡＮ ＣＯＤＥ１２８ ＥＡＮ/ＵＰＣ/ＪＡＮ | ３３０μｍ>=Ｘ ３３０μｍ<Ｘ<=６３５μｍ ６３５μｍ<Ｘ ２５０μｍ<Ｘ ２５０μｍ>=Ｘ １７８μｍ>=Ｘ 固定 | ５ＭＩＬ（１２５μｍ） １０ＭＩＬ（２５０μｍ） ２０ＭＩＬ（５００μｍ） １０ＭＩＬ（２５０μｍ） ５ＭＩＬ（１２５μｍ） ４ＭＩＬ（１００μｍ） ６ＭＩＬ（１５０μｍ） |

ＰＣ７０００では、以下のとおり自動選択（１０/２０ＭＩＬ）されます。

| シンボル | Ｘエレメント幅 | 自動選択アパチャ-サイズ |
| --- | --- | --- |
| 全シンボル共通 全シンボル共通 ＵＣＣ/ＥＡＮ ＣＯＤＥ１２８ | ３３０μｍ<Ｘ<=６３５μｍ ６３５μｍ<Ｘ 固定 | １０ＭＩＬ（２５０μｍ） ２０ＭＩＬ（５００μｍ） １０ＭＩＬ（２５０μｍ） |